Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Základní operátory Booleovy algebry |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-21-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | 26-43-L/01 Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Základy booleovy algebry |
| Očekávaný výstup | Znalost základních operátorů |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Říjen 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Operátor, logický součet, logický součin, negace |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Základní operátory Booleovy algebry

Základní operátory Booleovy algebry jsou pouze tři. Tyto operátory provádějí mezi proměnnými základní operace  a to logický součet, logický součin a negaci.

## Logický součet OR

Tato operace se nazývá také sjednocení nebo disjunkce a vede k součtu proměnných, na které byl aplikován.

|  |  |  |  |  |  | X | Y | X+Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | + | 0 | = | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | + | 1 | = | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| 1 | + | 0 | = | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| 1 | + | 1 | = | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

## Logický součin AND

Tato operace se nazývá také průnik nebo konjunkce a vede k součinu proměnných, na které byl aplikován.

|  |  |  |  |  |  | X | Y | XY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 0 | = | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | X | 1 | = | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
| 1 | X | 0 | = | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| 1 | X | 1 | = | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

## Negace NOT

Tato operace se nazývá také inverze a vede k negaci proměnné, na kterou byl aplikován. Označuje se přidáním pruhu nad proměnnou. V některé literatuře se můžeme setkat se zápisem negace přidáním lomítka před proměnnou (/X).

|  |  |  |  | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = | 1 |  | 0 | 1 |
| 1 | = | 0 |  | 1 | 0 |

# Footnotes

Není definována operace odečítání ani dělení. Zatím co je možné výraz na obě strany logické rovnice rozšířit nebo vynásobit, nikdy se nesmí rovnice zjednodušit odečtením nebo dělením.