Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Pravidla Booleovy algebry |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-22-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | 26-43-L/01 Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Základy booleovy algebry |
| Očekávaný výstup | Znalost pravidel booleovy agebry |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Říjen 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Operátor, logický součet, logický součin, negace, neutrálnost konstant, agresivnost konstant, absorpce, de Morganovy zákony |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Základní pravidla Booleovy algebry

Pro zjednodušování logických výroků, byla již v roce 1847 propracována anglickým matematikem Georgem Boolem algebra logiky označována jako Booleova algebra. Její význam byl doceněn až s nástupem řízení strojů pomocí reléových systémů a číslicové techniky. Její použití umožňuje systematický postup při návrhu číslicového zařízení a jeho konstrukci s minimálním počtem prvků. Každému pravidlu pro logický součin odpovídá obdobné pravidlo pro logický součet. Říkáme, že funkce logického součtu a součinu jsou navzájem duální.

## Zákon o neutrálnosti konstant

## Zákon o agresivnosti konstant

## Zákon absorpce (pohlcení)

## Zákon o vyloučení třetího

Využívá skutečnost, že proměnná může nabývat pouze dvou hodnot (třetí se vylučuje). Nabývá - li tedy proměnná A logické hodnoty 1, pak její negace /A nabývá logické hodnoty 0 a naopak.

## Zákon komutativní

Vyjadřuje, že nezáleží na pořadí proměnných.

## Zákon asociativní

## Zákon distributivní

## de Morganův zákon

## Zákon o dvojnásobné negaci

## Rozšířený zákon absorpce

## Zákony pravidla absorpce negace