Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Pravdivostní tabulka úplně a neúplně zadané logické funkce, součtový a součinový tvar funkce |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-23-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | 26-43-L/01 Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Základy booleovy algebry |
| Očekávaný výstup | Znalost rozdílů úplně a neúplně zadané logické funkce, využití součtového a součinového tvaru funkce |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Říjen 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Pravdivostní tabulka, logická funkce, součtový tvar, součinový tvar, úplně zadaná funkce, neúplně zadaná logická funkce |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Pravdivostní tabulka

Pravdivostní tabulka logického obvodu popisuje všechny kombinace, které mohou nastat na jeho vstupech a jejich odezvu na výstupech téhož logického obvodu.

## Úplně a neúplně zadaná logická funkce

Logická funkce je úplně zadaná, pokud pro všechny vstupní kombinace známe hodnotu na výstupu, které můžou nabývat hodnoty logické 1 nebo logické 0.

Pokud pro některé vstupní kombinace je výstupní hodnota libovolná, není určena, nebo z fyzikálních důvodů tato kombinace na vstupu nemůže nastat, označujeme jí z pravidla písmenem „X“ a jedná se o funkci neúplně zadanou.

| X | Y | Z | f |  | X | Y | Z | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | X |
| Pravdivostní tabulka úplně zadané logické funkce. |  | Pravdivostní tabulka neúplně zadané logické funkce. |

# Základní tvar logické funkce

Je dokázáno, že každá funkce může být zapsána ve dvou tvarech, zvaných základní součtový tvar (úplná disjunktní forma) a základní součinový tvar (úplná konjunktivní forma).

- Součtový tvar – součet součinů přímých i negovaných vstupních proměnných.

- Součinový tvar – součin součtů přímých i negovaných vstupních proměnných.

## Základní součtový tvar

Základní součtový tvar vyjadřuje funkci jako součet případů, kdy funkce se rovná jedné.

| X | Y | Z | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabulka majoritní funkce tří proměnných „X, Y, Z“

f = 1, když většina vstupních proměnných se rovná 1

f = 0 v ostatních případech

| 0 | 1 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | odpovídající |  |
| 1 | 1 | 0 | součiny |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

Výsledná funkce pak má tvar:

## Základní součinový tvar

Základní součinový tvar vyjadřuje funkci jako součin případů, kdy funkce se rovná nule.

| X | Y | Z | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabulka majoritní funkce tří proměnných „X, Y, Z“

f = 1, když většina vstupních proměnných se rovná 1

f = 0 v ostatních případech

| 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | odpovídající |  |
| 0 | 1 | 0 | součty |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |

Výsledná funkce pak má tvar:

Poznámka:	V praxi se většinou používá součinový tvar (součet součinů).