Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Číselné soustavy se základem 10, 2, 8, 16 |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-10-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Převody mezi soustavami se základem 2 a 16 |
| Očekávaný výstup | Dovednost převodu čísla mezi soustavami se základem 2 a 16 |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Červenec 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Číslo, dvojková soustava, šestnáctková soustava, převod mezi soustavami |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Převod čísla ze soustavy dvojkové do soustavy šestnáctkové

Převod mezi těmito dvěma soustavami se provede tak, že číslo ve dvojkové soustavě rozdělíme do skupin po čtyřech číslicích. Po té se vyjádří hodnota každé skupiny čísel, jakou by měla v soustavě šestnáctkové. Hodnoty čísel sepíšeme tak jak za sebou následují. Na rozdíl od převodu ze soustavy desítkové do soustavy dvojkové, kde se hodnoty pozic sepisují v opačném pořadí.

Příklad:

| 1245610 = | 0011 | 0000 | 1010 | 1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  |
|  | 3 | 0 | A | 8 | = 30A816 |

# Převod čísla ze soustavy šestnáctkové do soustavy dvojkové

Převod ze soustavy šestnáctkové do soustavy dvojkové, je stejný jako převod ze soustavy dvojkové do soustavy šestnáctkové. Jediný rozdíl je v přesně opačném postupu. To znamená, že hodnoty jednotlivých pozic čísla v šestnáctkové soustavě vyjádříme hodnotou v soustavě dvojkové a sepíšeme je tak, jak jdou za sebou.

Příklad:

| 53DD1A 16 = | 5 | 3 | D | D | 1 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  |
|  | 0101 | 0011 | 1101 | 1101 | 0001 | 1010 | = 0101001111011101000110102 |