Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Číselné soustavy se základem 10, 2, 8, 16 |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-14-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Kódy: Grayúv kód, převod čísla do Grayova kódu |
| Očekávaný výstup | Znalost Grayova kódu, jeho tvorba a převod čísla do Grayova kódu |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Srpen 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Grayův kód, převod čísla do Grayova kódu |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Grayův kód

Grayův kód, na rozdíl od ostatních používaných kódů má jednu značnou výhodu. A to tu, že při přechodu na následující hodnotu je doprovázen změnou hodnoty pouze v jednom bitu. Tato skutečnost zvyšuje odolnost Greyova kódu proti poškození rušením nebo jiným negativním vlivem, což umožňuje výrobu lineárních pravítek nebo rotačních snímačů vybavených výstupem s absolutní nedestruktivní hodnotou (po vypnutí a zapnutí zařízení nedochází ke ztrátě údaje jako u přírůstkových impulsových snímačů).

## Tvorba Greyova kódu

Grayův kód sestavujeme z dvojkových číslic s použitím zrcadlení:

| 0 |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 0 | Zrcadlový obraz |

Doplníme 0 před čísla nad reflexní přímkou a 1 pod přímkou:

| 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Reflexní přímka |
| 1 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |

Přemístíme reflexní přímku na konec, vytvoříme zrcadlový obraz a doplníme 0 a 1:

| 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | Zrcadlový obraz |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |

Postup tvorby lze opakovat a vytvořit tak gayův kód s libovolným počtem bittů.

## Převod čísla do Grayova kódu.

Převod do gayova kódu provádíme ve dvou krocích a to tak, že nejprve provedeme převod čísla z desítkové soustavy do soustavy dvojkové. Je-li počet bitů binárního čísla sudý, přidáme před nejvyšší řád 0. V druhém kroku provedeme samotný převod do Grayova kódu a to postupným srovnáváním sousedních bitů. Pokud dva sousední bity mají stejnou hodnotu sepíšeme v Grayově kódu 0, pokud je hodnota sousedních bitů rozdílná sepíšeme 1.

## Příklad:

| 6610 = 10000102 → | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srovnání sousedních řádů: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Výsledný převod pak je: 6610 = 10000102 = 1000011G

V praxi se pro převod mezi dvojkovou soustavou a Grayovým kódem používá funkce NONEKVIVALENCE mezi jednotlivými sousedícími bity.

Převod N2 →nG						Převod nG → N2

| G4= | B4 |  | B4= | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G3= | B3⊕B4 |  | B3= | G3⊕G4 |
| G2= | B2⊕B3 |  | B2= | G2⊕G3 |
| G1= | B1⊕B2 |  | B1= | G1⊕G2 |