Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Číselné soustavy se základem 10, 2, 8, 16 |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-16-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Aritmetické operace ve dvojkové soustavě |
| Očekávaný výstup | Dovednost provádět aritmetické operace ve dvojkové soustavě |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Září 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Číslo, desítková soustava, dvojková soustava, aritmetické operace |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Aritmetické operace ve dvojkové soustavě

Mezi základní aritmetické operace prováděné ve dvojkové soustavě patří: sčítání, odčítání, násobení a dělení. U operací sčítání a odčítání, není velký rozdíl oproti postupu v soustavě desítkové. Funkce násobení a dělení je realizována postupným odčítáním respektive postupným přičítáním.

při tom platí:

0 +0 = 0

0 + 1 =1

1 + 1 =100 x 0 = 0

0 x 1 = 0

1 x 1 = 1

## Sčítání

| 1 | přenos |  |  |  |  |  |  | 1 | přenos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| +9 |  |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

## Odečítání

| 21 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | přenos |  |  | 1 |  |  |  |  | přenos |
| 12 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |

## Odečítání metodou doplňku

Odečítání se převede na sčítání. Doplněk menšitele vytvoříme tak, že prohodíme nuly za jedničky a naopak. Pro získání rozdílu pak obě číslice sečteme a k tomuto mezivýsledku přičteme případně vzniklý přenos. Přenos označujeme výrazem CARRY nebo písmenem C.

|  | 11 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 9 |  | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | + | 0 | 1 | 1 | 0 | Doplněk 9 |
|  | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | C( | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Přičteme vzniklý C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |

## Násobení

Násobení je postupné přičítání jednoho z operandů. Pokud násobíme dvěma, posuneme celé číslo o jedno místo vlevo.

|  | 13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x 5 |  |  |  | x |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 65 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

## Dělení

Dělení  je postupné odčítání. pokud dělíme dvěma, posuneme celé číslo o jedno místo doprava. Při dělení ve dvojkové soustavě pouze určujeme jestli je dělitel obsažen v dělenci , pak je výsledek 1 nebo není obsažen v dělenci a pak je výsledek 0.

| 49 | : | 5 | = 9,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 |  |  |
|  | 0 |  |  |

|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1, | 1 | 1 | .......... |
| - | 1 | 0 | 1 | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vidíme, že v případě 49 : 5 je počet číslic v podílu v desítkové soustavě konečný a ve dvojkové soustavě nekonečný.