Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Minimalizace neúplně zadané logické funkce |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-29-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | 26-43-L/01 Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Základy booleovy algebry |
| Očekávaný výstup | Znalost a dovednost minimalizace neúplně zadané logické funkce. |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Říjen 2012 |
| Druh výukového materiálu | Studijní materiál |
| Klíčová slova | Neúplně zadaná logická funkce, karnaughova metoda |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Minimalizace neúplně zadaných logických funkcí

Při návrhu zařízení si nejprve ujasníme požadavky kladené na zařízení. Pak podle zadání sestavíme pravdivostní tabulky, které definují logické hodnoty výstupních proměnných pro všechny kombinace vstupních proměnných. Pokud některá z kombinací vstupních proměnných nemůže nastat z důvodů platnosti fyzikálních zákonů nebo výstupní hodnota pro tuto kombinaci je libovolná, případně neznámá, mluvíme o tzv. neúplně zadané logické funkci. A výstupní hodnotu pro příslušný řádek označíme křížkem.

Při minimalizaci takovéto neúplně zadané logické funkce postupujeme stejně jako u funkce úplně zadané, s tím rozdílem, že řádky s neurčenou výstupní hodnotou můžeme považovat jak za kombinaci s výstupní hodnotou 1, tak za kombinaci s výstupní hodnotou 0. To jakou hodnotu bude příslušný řádek mít, volíme podle metody zvolené pro výsledné vyjádření funkce.  A to tak, aby výsledná funkce byla co nejjednodušší.

Na závěr vypíšeme logické výrazy a upravíme je tak, aby k realizaci bylo možné použít minimální počet číslicových obvodů a zařízení bylo co nejméně nákladné.

## Karnaughova metoda minimalizace neúplně zadané logické funkce

Minimalizace neúplně zadaných logických funkcí Karnaughovou mapou je velmi rychlá a přehledná. Postupuje se stejně, jako u funkce úplně zadané, do mapy se zapíší i políčka obsahující křížky. Mintermy pak vytvoříme stejně jako v případě úplně zadané funkce s využitím políček s křížky. Křížky, které nelze využít pro minimalizaci neúplně zadané logické funkce můžeme zanedbat.

| A | B | C | D | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Smyčka ze dvou políček

Smyčka ze čtyř políček

Smyčka ze čtyř políček v rozích mapy

Políčko  se nehodí k minimalizaci a tudíž ho zanedbáme.

Výsledná funkce pak je:

# Footnotes

Typicky se volí u prostého součtového tvaru hodnota logická 0 a u součinového logická 1, čímž se řádek neprojeví do výsledné funkce.