Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Hradlová pole jejich historie a možnosti při realizaci logické funkce |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-43-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | 26-43-L/01 Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Zpracování a realizace zadání logické funkce. |
| Očekávaný výstup | Znalost historie, možností a použití hradlových polí. |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Leden 2013 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Hradlová pole |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení |
| Použitá literatura a zdroje | http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovatelné_hradlové_pole |

# Hradlová pole jejich historie a možnosti při realizaci logické funkce

Programovatelná hradlová pole (FPGA, Field Programmable Gate Array) jsou speciální číslicové integrované obvody obsahující různě složité programovatelné bloky propojené konfigurovatelnou maticí spojů. Field Programmable v názvu je to, čím se FPGA odlišují od zákaznických integrovaných obvodů – obvod je „perzonifikován“ - nakonfigurován – u zákazníka.

FPGA obvody dnes nacházejí uplatnění v široké škále aplikací díky své programovatelnosti, snadnému návrhu, flexibilitě, neustále klesajícím cenám a zvolna se snižující spotřebě energie vlastním čipem. Typické použití je v oblasti menších sérií navrhovaných zařízení, kdy se nevyplatí návrh zákaznického integrovaného obvodu a současně konvenční řešení systému s procesorem už není vhodné. Další aplikace můžeme nalézt například v oblasti prototypování složitějších zákaznických integrovaných obvodů. Velká programovatelná hradlová pole dnes umožňují i implementaci komplikovaných procesorů.

#### Historie

Historické kořeny moderních programovatelných polí jsou v prvních programovatelných pamětech typu PROM (firma Radiation, 1970) a jejich zákaznicky programovatelných verzím EPROM (Intel, 1971) a EEPROM (Intel, 1978). Permanentní paměti jako takové ale neumožňovaly úspornou realizaci logické funkce. Logickým vývojovým krokem proto byl vznik tzv. FPLA obvodů (Field Programmable Logic Array, Signetics/Philips, 1970), ty ale byly drahé a pomalé. Aby bylo možné dosáhnout vyšší rychlosti logiky, byla součtová matice realizována jako fixní – vznikla koncepce PAL obvodů (Programmable Array Logic, Monolithic Memories, 1978) s programovatelnou maticí AND a pevnou maticí OR. S postupně se zlepšujícími technologiemi výroby integrovaných obvodů bylo možné vyrábět programovatelné obvody s vyšší kapacitou a realizující složitější logické funkce. Kvůli rostoucí velikosti obvodů se začalo později místo rozšiřování logických funkcí užívat spíše skládání více matic PLD obvodů do jednoho pouzdra. Vznikly tak obvody, které dnes nazýváme CPLD (Complex Programmable Logic Device, Altera, 1988). Od CPLD byl už pak jen malý krok k prvním FPGA obvodům (Xilinx, 1984). Dnes dostupná FPGA se ovšem od architektur z poloviny osmdesátých let významně odlišují. Trendem je pozvolný příklon k hrubozrnným architekturám; obvodům, které kromě elementárních programovatelných logických bloků obsahují i další komplexní podpůrné bloky.

#### Technologie FPGA obvodů

Rozeznáváme dva základní typy FPGA podle uložení konfigurace: FPGA s volatilní a FPGA s nevolatilní konfigurací.

FPGA s volatilní konfigurací ukládají konfigurační informace do paměťových buněk typu SRAM.

Výhody:

- Snadná konfigurace a rekonfigurovatelnost i za běhu systému.

- K výrobě FPGA s volatilní konfigurací je používán standardní technologický proces CMOS bez dodatečných kroků a proto jsou SRAM obvody vždy o jednu až dvě technologické generace napřed před ostatními FPGA.

Nevýhody:

- Programovatelný obvod musí být po startu systému nakonfigurován – k tomu je obvykle potřeba externí paměť a jednoduchý řadič, to znamená větší potřebný prostor na desce s tištěnými spoji a více součástek, dále konfigurace může trvat až stovky milisekund.

- Je těžší zajistit zabezpečení intelektuálního vlastnictví, protože konfiguraci obvodu lze obvykle jednoduše vyčíst z konfigurační paměti.

FPGA s nevolatilní konfigurací ukládá konfigurační bity typicky ve flash paměti, EEPROM, nebo tzv. antifuses (antipojistky).

- Nevýhody: obtížnější změna konfigurace

- Výhody: lepší zabezpečení intelektuálního vlastnictví, vyšší odolnost proti radiaci.

Vlastnosti jednotlivých technologií:

- antifuse je v nenaprogramovaném stavu rozpojená a programováním se propojí (opak pojistky) – vytvoří se rezistivní spojka. FPGA je konfigurovatelné pouze mimo cílovou aplikaci.

- EEPROM/flash FPGA umožňují jak programování v aplikaci, tak před vlastním použitím.