Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Číselné soustavy se základem 10, 2, 8, 16 |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-02-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Převody mezi soustavami se základem 10 a 2 |
| Očekávaný výstup | Dovednost převodu čísla mezi soustavami se základem 10 a 2 |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Červen 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Číslo, desítková soustava, dvojková soustava, převod mezi soustavami |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Převod čísla ze soustavy desítkové do soustavy dvojkové

Převod se provádí tak, že číslo v desítkové soustavě se rozdělí na část před desetinou čárkou (celá část čísla ) a za desetinou čárkou ( zlomková část čísla).

Celou část čísla dělíme dvěma tak dlouho, až je podíl nulový a zbytky sepíšeme v opačném pořadí.

Zlomkovou část postupně násobíme dvěma a celé části těchto součinů jsou hledané číslice. Postup se ukončí, když získáme dostatečný počet číslic.

Příklad:

Převod čísla 131,25 v desítkové soustavě do soustavy dvojkové.

Celá část čísla:	 13110

Zlomková část čísla:	0,2510

Převod celé části:

131 : 2 = 65		zbytek 1

65 : 2	= 32		zbytek 1

32 : 2	= 16		zbytek 0

16 : 2	= 8		zbytek 0

8 : 2	= 4		zbytek 0

4 : 2	= 2		zbytek 0

2 : 2	= 1		zbytek 0

1 : 2	= 0		zbytek 1

Zbytky sepsané pozpátku:	100000112

Převod zlomkové části:

0,25 x 2 = 0,5		celá část 0

0,5 x 2   = 1,0		celá část 1

Zlomková část: 0,012

Výsledky převodů celé a zlomkové části sečteme

10000011 + 0,01 = 10000011,012 = 131,2510

# Převod čísla ze soustavy dvojkové do soustavy desítkové

Převod čísla z dvojkové soustavy do soustavy desítkové se provádí sečtením jednotlivých mocnin čísla dvě. Počet mocnin nám udává počet pozic obsažených v čísle ve dvojkové soustavě.

Příklad:

Převod čísla 10000011,01 ve dvojkové soustavě do soustavy desítkové.

1x27 + 0x26 + 0x25 + 0x24 + 0x23 + 0x22 +0x21 +0x20 + 0x2-1 + 0x2-2 =

= 128 + 0 + 0 +0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0,25 =131,2510