Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Číselné soustavy se základem 10, 2, 8, 16 |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-04-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Převody mezi soustavami se základem 10 a 8 |
| Očekávaný výstup | Dovednost převodu čísla mezi soustavami se základem 10 a 8 |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Červen 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Číslo, desítková soustava, osmičková soustava, převod mezi soustavami |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Převod čísla ze soustavy desítkové do soustavy osmičkové

Převod se provádí tak, že číslo v desítkové soustavě se rozdělí na část před desetinou čárkou (celá část čísla ) a za desetinou čárkou ( zlomková část čísla).

Celou část čísla dělíme osmi, celou část výsledku vynásobíme osmi, odečteme od dělence a sepíšeme zbytek. Pokračujeme tak dlouho, až je podíl nulový a zbytky sepíšeme v opačném pořadí.

Zlomkovou část postupně násobíme osmi a celé části těchto součinů jsou hledané číslice. Postup se ukončí, když získáme dostatečný počet číslic.

Příklad:

Převod čísla 10467,25 v desítkové soustavě do soustavy osmičkové.

Celá část čísla:	 1046710

Zlomková část čísla:	 0,2510

Převod celé části:

10467 : 8	= 1308		→10467 – 1308x8 		zbytek 3

1308 : 8	= 163		→1308 – 163x8 		zbytek 4

163 : 8		= 20		→163 – 20x8	 		zbytek 3

20 : 8		= 2		→20 – 2x8	 		zbytek 4

2: 8		= 0		→2 – 0x8	 		zbytek 2

Zbytky sepsané pozpátku:	243438

Převod zlomkové části:

0,25 x 8 = 2,0		celá část 2

Zlomková část: 0,28

Výsledky převodů celé a zlomkové části sečteme

24343 + 0,2 = 24343,28 = 10467,2510

# Převod čísla ze soustavy osmičkové do soustavy desítkové

Převod čísla z osmičkové soustavy do soustavy desítkové se provádí sečtením jednotlivých mocnin čísla dvě vynásobených příslušným zbytkem. Počet mocnin nám udává počet pozic obsažených v čísle ve dvojkové soustavě.

Příklad:

Převod čísla 24323,2 ze soustavy osmičkové do soustavy desítkové.

2x84 + 4x83 + 3x82 + 4x81 + 3x80 + 2x8-1 = 8192 + 2048 + 192 + 32 + 3 + 0,25 = 10467,2510