Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

Projekt OP VK oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0473

Název projektu: Interaktivně ke své budoucnosti

| Název vzdělávacího materiálu | Číselné soustavy se základem 10, 2, 8, 16 |
| --- | --- |
| Číslo vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_18-06-RZ |
| Číslo šablony | III/2 |
| Autor | Rozsíval Aleš Mgr. |
| Studijní obory | Mechanik elektrotechnik |
| Ročník | 2. |
| Vyučovaný předmět dle ŠVP | Číslicová technika |
| Téma | Převody mezi soustavami se základem 10 a 16 |
| Očekávaný výstup | Dovednost převodu čísla mezi soustavami se základem 10 a 16 |
| Anotace (způsob použití) | Studijní materiál |
| Datum vytvoření | Červenec 2012 |
| Druh výukového materiálu | Pracovní list |
| Klíčová slova | Číslo, desítková soustava, šestnáctková soustava, převod mezi soustavami |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Logické myšlení, aritmetické a logické dovednosti |
| Použitá literatura a zdroje | Ing. ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika: Základy kombinačních obvodů. 2002. |

# Převod čísla ze soustavy desítkové do soustavy šestnáctkové

Převod se provádí tak, že číslo v desítkové soustavě se rozdělí na část před desetinou čárkou (celá část čísla ) a za desetinou čárkou ( zlomková část čísla).

Celou část čísla dělíme šestnácti, celou část výsledku vynásobíme šestnácti, odečteme od dělence a sepíšeme zbytek. Pokračujeme tak dlouho, až je podíl nulový a zbytky sepíšeme v opačném pořadí.

Zlomkovou část postupně násobíme šestnácti a celé části těchto součinů jsou hledané číslice. Postup se ukončí, když získáme dostatečný počet číslic.

Příklad:

Převod čísla 10467,25 v desítkové soustavě do soustavy šestnáctkové.

Celá část čísla:	 1046710

Zlomková část čísla:	 0,2510

Převod celé části:

10467 : 16	= 654		→10467 – 654x16 		zbytek 3

654 : 16	= 40		→654 – 40x16		zbytek 14 →E

40 : 16		= 2		→40 – 2x16	 		zbytek 8

2: 16		= 0		→2 – 0x16	 		zbytek 2

Zbytky sepsané pozpátku:	28E316

Převod zlomkové části:

0,25 x 16 = 4,0		celá část 4

Zlomková část: 0,416

Výsledky převodů celé a zlomkové části sečteme

28E3 + 0,4 = 28E3,416 = 10467,2510

# Převod čísla ze soustavy šestnáctkové do soustavy desítkové

Převod čísla z šestnáctkové soustavy do soustavy desítkové se provádí sečtením jednotlivých mocnin čísla dvě vynásobených příslušným zbytkem. Počet mocnin nám udává počet pozic obsažených v čísle ve dvojkové soustavě.

Příklad:

Převod čísla 28E3,4 ze soustavy šestnáctkové do soustavy desítkové.

2x163 + 8x162 + 14x161 + 3x160 + 4x16-1 = 8192 +2048 + 224 + 3 + 0,25 = 10467,2510